Министерство образования Тверской области

Государственное бюджетное профессиональное

образовательно учреждение

Тверской технологический колледж

Е.А. Дмитриева

КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

по междисциплинарному курсу (МДК.01.03)

АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЙ

# ПМ 01. Участие в проектировании зданий и сооружений основной

# профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена

# специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

# Тверь, 2018

# Оглавление

Стр.

Введение ……………………………………………………………………………………………4

1. Требования к структуре, выполнению и защите курсового проекта

Критерии оценки курсового проекта……………………………………………………………...5

1.1. Структура  курсового проекта…………………………………………………………………6

1.2.  Требования к выполнению пояснительной записки………………………………………...6

Задание на проектирование ……………………………………………………………………......6

Содержание……………………………………………………………………………………….…7

Введение……………………………………………………………………………………………..8

1.2.1. Общая часть

1.2.1.1. Основание для проектирования………………………………………………………..….9

1.2.1.2. Краткая характеристика……………………………………………………………………9

1.2.1.3. Характеристика района строительства………………………………………………...….9

1.2.2. Архитектурно-конструктивная часть

1.2.2.1. Объёмно-планировочное решение здания………………………………………..……..10

1.2.2.2. Конструктивное решение здания………………………………….……………………..10

1.2.2.3. Мероприятия по энергосбережению и пожарной безопасности…………………..…..11

1.2.2.4. Отделка здания……………………………………………………………………..……..12

1.2.2.5. Инженерно-техническое оборудование здания…………………………..……………..12

1.2.2.6. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций здания

1.2.2.6.1. Расчет толщины утеплителя в наружной стене здания……………………………….12

1.2.2.6.2. Расчет толщины утеплителя в покрытии, чердачном перекрытии здания…………..13

1.2.2.7. Технико-экономические показатели……………………………………………………...14

1.2.3. Заключение ……………………………………………………………………….…….…...18

1.2.4. Список   использованной литературы ……………………………….…...…..…………...18

1.2.5.Приложения………………………………………………………………………………….19

1.3. Графическая часть курсового проекта…………………………..…………………………..23

1.3.1. Требования к выполнению графической части курсового проекта…………..…………24

1.3.2.Рекомендации к выполнению графической части курсового проекта…………..………25

1.3. 2.1.Планы этажей…..…………………………………………………………………………25

1.3.2.2.План перекрытия…...……………………………………………………………………..28

1.3.2.3. План фундамента……..…………………………………………………………………...29

1.3.2.4. План кровли (покрытия)…...……………………………………………………………..31

1.3.2.5. План элементов стропильной крыши ……………..………………………………….…33

1.3.2.6. План полов…….……………………………………………………….……………….…35

1.3.2.7. Разрез здания……………………………………….…………………………………..….36

1.3.2.8 .Фасады здания…………………….……………………………………………………....38

1.3.2.9. Выносные элементы…………………………………………………………………..….39

1.4. Презентация курсового проекта к защите…………………………………………………...40

1.5. Исследовательская работа в курсовом проектировании…………………………………...40

Информационные источники……………………………………………………………………..41

Введение

МДК 01.03. «Архитектура зданий» ПМ 01.«Участие в проектировании зданий и сооружений» для студентов специальности 08.02.01.«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» базируется на знаниях, умениях и навыках учебных дисциплин «инженерная графика», «строительное черчение», «строительное черчение», «инженерная геология», «техническая механика», «основы геодезии» и «информационные технологии в профессиональной деятельности».

В процессе изучения  данного междисциплинарного курса и выполнения курсового проекта рассматриваются современные строительные материалы и конструкции, объемно-планировочные и конструктивные решения гражданских и промышленных зданий, а также основы их архитектурно-конструктивного проектирования. МДК 01.03. содержит теоретический курс и практические работы по основным темам, где нарабатываются основные методы и способы решения проектно-конструктивных задач. Для приобретения необходимых умений,  практического опыта и навыков, овладения профессиональными и общими компетенциями при работе над курсовым проектом, учебным планом предусмотрена аудиторная работа  и самостоятельная, как домашнее задание.

Актуальность методического пособия обусловлена современными темпами учебного проектирования и множеством информационных источников с разнообразным интерпретированием идентичного материала.

Цель - оказать помощь в структурировании и систематизации знаний, умений  и навыков студентам образовательных организаций среднего профессионального образования при выполнении курсового проекта гражданского здания.

В методическом пособии даны структура курсового проекта и составляющих его частей, рекомендации по выполнению и оформлению пояснительной записки, графической части курсового проекта, презентации и исследовательской работы с применением рекомендуемых источников информации.

1. Требования к структуре, выполнению и защите курсового проекта

Критерии оценки курсового проекта

Итоговая оценка за курсовой проект представляет собой среднее арифметическое из оценок за составляющие части проекта по графику их выполнения и оценки за защиту проекта.

| Оцениваемые умения | Методы оценки | Критерии оценки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 (неуд) | 3 (уд) | 4 (хор) | 5 (отл) |
| Отношение к работе | наблюдение преподавателя, просмотр работы | Работа не выполнена в полном объеме по заданию | Работа выполнена с опозданием на неделю | Работа выполнена с опозданием менее недели | Работа выполнена в срок |
| Правильность выполнения работы | наблюдение преподавателя, просмотр работы | Работа не выполнена, знания и умения не использованы. Компетенции не освоены | Работа выполнена не полностью, с ошибками, знания и умения использованы не полностью. Компетенции не освоены | Работа выполнена правильно но не полностью, знания и умения использованы. Компетенции освоены | Работа не выполнена, знания и умения использованы. Компетенции освоены |
| Оформление работы | наблюдение преподавателя, просмотр работы | Работа оформлена с нарушениями требований ГОСТ 21.501-93 –СПДС | Работа оформлена не аккуратно, с нарушением требований ГОСТ 21.501-93 –СПДС | Работа оформлена аккуратно, но с нарушением требований ГОСТ 21.501-93 –СПДС | Работа оформлена аккуратно в соответствии с требованиями ГОСТ 21.501-93 –СПДС |
| Защита курсового проекта | Слушание защитного выступления и просмотр презентации о выполненной работе студента, оценка ответов на вопросы | Выступление не подготовлено, презентация не выполнена | Выступление и презентация выполнена не полностью | Выступление не подготовлено, презентация выполнена полностью | Выступление подготовлено, презентация выполнена полностью, включая исследовательскую работу |

1.1. Структура  курсового проекта.

Состав курсового проекта:

- Пояснительная записка с описанием климатических условий района строительства, объемно-планировочных и конструктивных решений проектируемого здания, и обоснованием их принятия с необходимыми расчетами и пояснениями.

- Графическая часть проекта, выполняемая на компьютере с применением графических редакторов Auto CAD или КОМПАС-3D.

- Презентация к защите курсового проекта выполняемая с применением Microsoft  Power Point.

1.2.  Требования к выполнению пояснительной записки

Пояснительная записка оформляется как текстовый документ с титульным листом по образцу (рис.1), от 15 до20 страниц формата А-4 на одной стороне листа, с заполнением основной надписи  по образцу (рис.2,3), переплетенных в обложку или в файлах в папке. Выполняется только печатными шрифтами в компьютерном варианте: шрифты «Times New Roman» с межстрочным интервалом 1,5;  №12 в таблицах допускается №10, форматирование текста – «по ширине». Все рисунки и схемы выполняются в компьютерном исполнении, должны быть оформлены в соответствии с общими требованиями к текстовым документам, и иметь полное содержание по данным методическим указаниям. Абзацы в тексте начинаются отступом, равным 15 мм.

Каждый раздел (введение, разделы основной части, заключение) должен начинаться с новой страницы, иметь номер и заголовок.

Вписывать в текст работы отдельные буквы, слова, формулы, знаки допускается только черной пастой или черными чернилами, при этом плотность вписанного текста должна быть максимально приближена к плотности основного текста.

Опечатки, описки и графические неточности рекомендуется аккуратно исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного изображения.  Титульный лист выполняется по образцу      Рис.1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ГБП ОУ ТВЕРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к курсовому проекту по МДК 01.03. Архитектура зданий ПМ 01. Участие в проектировании зданий и сооружений специальности 08.02.01.Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Тема: _______(название ) ________ Выполнил студент Группы____курса__ _____(Ф.И.О.)______ Принял с оценкой___ (Ф.И.О. преподавателя) Тверь,2018

Задание на проектирование, выданное и подписанное  руководителем проекта, с указанием даты начала и окончания работ по проекту с обязательным приложением копии типового проекта.

Министерство просвещения Тверской области ГБП ОУ Тверской технологический колледж Специальность 08.02.01. « Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Задание на курсовое проектирование МДК 01.03. Архитектура зданий ПМ 01. Участие в проектировании зданий и сооружений (фамилия, имя, отчество) 1. Тема проекта __________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Исходные данные: - паспорт типового проекта___________________________________________________ - пункт строительства________________________________________________________ - гидрогеологические условия, скважина № _____________________________________ - грунтовые воды залегающие на отметке_______________________________________ - количество этажей в проектируемом здании ___________________________________ - размеры здания в осях ______________________________________________________ - конструкция и материал наружных стен _______________________________________ - материал внутренних стен __________________________________________________ - конструкция и материал несущих элементов перекрытий ________________________ - тип крыши или покрытия __________________________________________________ - тип кровли _______________________________________________________________ Курсовой проект выполняется студентом в следующем объеме: Графическая часть – 1- 3 листа формата А-1. Пояснительная записка - 15-20 листов печатного текста, включая приложения. Календарный график выполнения проекта Наименование работы Срок выполнения Дата выполнения Планы этажей на отм. Планы перекрытий на отм. План фундамента План кровли План элементов стропильной крыши Планы полов Разрез по лестничной клетке Фасады Узлы и фрагменты Пояснительная записка Презентация для защиты Задание выдано «_____»________2018 г. Срок выполнения проекта «_____»______2018 г Преподаватель _______ /_______________/ Студент(ка) _____________________

Содержание пояснительной записки с указанием страниц проекта на формате А-4 с заполненной основной надписью.        Рис.2

|  |  |  |  |  |  | КП 080201. 1С3. 18. 07. ПЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Колич. | Лист | №док | Подп. | Дата |  |
|  |  |  |  | Пояснительная записка | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  | У | 1 | 15 |
| Разработал | Иванов А.С. |  | 15.12 |  | ГБП ОУ Тверской технологический колледж |
| Проверил |  |  |  |  |  |
| Принял |  |  |  |  |  |

Все остальные листы пояснительной записки выполняются на форматах А-4  с заполненной основной надписью.                                     Рис.3

|  |  |  |  |  | КП 080201. 1С3. 18. 07. ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |

Введение   (объем 1-2 стр.)   Это вступительная часть, краткая характеристика всего проекта, отражающая задачи по развитию строительной отрасли в России и непосредственно в регионе, где по заданию, будет возводиться  данный объект.

- Обоснование актуальности темы проекта:

-описание значения строительства данного объекта в решении задач строительной отрасли в рамках региона и Государственных программ (целесообразность, применение местных строительных материалов, реформ коммунального хозяйства, образования и здравоохранения, программ «Доступное жилье» и «Социальное обеспечение улучшения демографической ситуации» и т.п.);

- Практическое значение работы, её новизна;

- Цель выполнения работы;

- Задачи, решение которых необходимо для достижения поставленных целей.

Для целепологания и определения задач применяются глаголы: определить.., изучить.., представить.., разработать.. и т.д.  Желательно использовать требования профессиональных и общих компетенций, предъявляемых ФГОС.

Выписка из ФГОС по специальности 08.02.01. [и]

В результате освоения МДК 01.03. ПМ 01. Студент должен:

Иметь практический опыт: подбора строительных конструкций и разработки несложных узлов и деталей конструктивных элементов зданий, разработки архитектурно-строительных чертежей, выполнения расчетов и проектированию строительных конструкций, оформления строительных чертежей.

Уметь: Производить выбор строительных материалов конструктивных элементов, определять глубину заложения фундаментов, выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций, подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей , читать  строительные и рабочие чертежи, и применять типовые узлы. Выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов и схем с помощью информационных технологий.

Знать:  Основные свойства  и область применения строительных конструкций, материалов и изделий, основные конструктивные системы и решения частей зданий, современные конструктивные решения подземной и надземной частей зданий, принцип назначения глубины заложения и конструктивные решения фундаментов и энергосберегающих ограждающих конструкций, основные узлы сопряжений конструкций зданий. Нормативно-техническую документацию на проектирование и строительство зданий и оформление чертежей, правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координационным осям и порядок выполнения строительных чертежей.)

- Отразить преимущества данного проекта:

-по объемно-планировочному решению,

-по применению новых подходов в выборе конструктивной схемы здания (гибкие      планировки),

-по применению новых строительных материалов (эстетичность, экологичность и   экономичность),

-по энергосбережению.

1.2.1.  Общая часть

1.2.1.1.  Основание для проектирования (задание на проектирование № варианта от _______20__года и паспорт типового проекта №_________).

1.2.1.2.  Краткая характеристика объекта (указать вид здания, из какого основного материала выполняется, класс капитальности, степень огнестойкости, степень долговечности и вид строительства).

1.2.1.3. Характеристика района строительства (указать пункт строительства, № климатического района по СНиПу, температурные параметры наружного воздуха t5дн, tх.сут, tmin, скоростной напор ветра, нормативная глубина промерзания грунтов, направление господствующих ветров, описание вида грунта, залегающего в основании фундаментов и  уровень грунтовых вод от планировочной  поверхности земли).

1.2.2. Архитектурно-конструктивная часть

1.2.2.1 Объёмно-планировочное решение здания.

……….. (указать наименование здания) …………………….запроектировано согласно требованиям СНиП……………………….(указать документ по которому работали 2.08.02-89* « Общественные здания и сооружения», 2.08.01-89* «Жилые здания»).

Объемно-планировочное решение здания основывается на функциональном процессе с учётом градостроения и природных климатических условий на участке строительства.

Функциональная схема здания [Прил. А]

Здание в плане имеет……………………………….. форму с размерами в осях-.......... м.

Схема планировки-...............................................(указать название применяемую схемы).

Здание запроектировано из...............(указать вид основного конструктивного материала).

Количество этажей-....................................

Высота этажей - м.

Высота помещений -.................................м.

Объёмно-планировочное решение здания определяется требованиями пожарной безопасности по СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Согласно этим требованиям в здании запроектировано:

Ширина внутренних коридоров -......................................м.

Ширина лестничного марша -..........................................м.

Ширина лестничных площадок – 1,3м.

В лестничной клетке предусмотрена (указать какие) вентиляция, лестницы и выходы на крышу.

1.2.2.2 Конструктивное решение здания

Основывается на комплексной увязке его с объёмно - планировочным и архитектурно-художественным решением. Отвечает установленным требованиям прочности, пространственной жёсткости, долговечности и пожарной безопасности.

Тип здания - ..........................................(указать: жилое, общественное и т.п.).

Конструктивная система - ...................(указать: бескаркасная, каркасная, с неполным каркасом)

Пространственная жёсткость здания обеспечивается....................................(указать вид связи между основными несущими конструкциями остова здания).

Конструктивная схема - .......................(указать: с продольным или поперечным расположением несущих стен, перекрестная, с поперечным или продольным расположением ригелей, безригельная).

Фундаменты под стены - ...............(указать вид и материал фундамента).

Стены наружные – из ....................(указать конструкцию и материал), толщиной.............мм.

Стены внутренние – из ............. (указать материал), толщиной ………..............мм.

Перекрытие (покрытие) - ........(указать вид перекрытия, тип настила и длину элементов настила)

Полы - ............................(перечислить все типы запроектированных полов) (прил.№5).

Окна - .............................(перечислить все типы запроектированных окон) (прил.№2).

Двери внутренние .........(перечислить все типы запроектированных  двери) (прил.№2).

Двери наружные ……( перечислить все типы запроектированных полов) (прил.№2).

Перегородки - …………… (перечислить все типы запроектированных перегородок), толщиной.........мм.

Лестницы-................(указать тип), марши по серии или ГОСТ …………………, площадки по серии или ГОСТ.......................................

Утеплитель...........(указать наименование материала,  ГОСТ и объемный вес в кг/м3.

Кровля (крыша) - ................(указать вид и основной материал).

Отмостка - .............(указать материал, ширину и уклон)

Санузлы - ...............(указать тип сантехкабины или комплектацию россыпью, и серию  или ГОСТ, применяемые при проектировании)

Перемычки………………..(указать тип и серию или ГОСТ, применяемые при проектировании) (прил.№3)

Водоотвод - .........................(указать тип водоотвода с крыши).

1.2.2.3.  Мероприятия по энергосбережению и пожарной безопасности.

В целях экономии топливно-энергетических ресурсов в проекте предусмотрены: ............................. (указать все преимущества принятых конструктивных решений, ориентации здания и применяемых строительных материалов и изделий).

В качестве противопожарных преград, в здании используются: противопожарные перегородки и двери (указать типовой проект на конструкции и  предел огнестойкости в часах).

Эвакуация из зданий и помещений обеспечивается_________________________ в соответствии с противопожарными требованиями  СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

1.2.2.4.  Отделка здания

Наружная - ..........................(указать все виды применяемой отделки).

Внутренняя - …………………(указать все виды применяемой отделки)

1.2.2.5. Инженерно-техническое оборудование здания

Водопровод - ..................................... (указать вид и тип).

Канализация - ..................................... (указать вид и тип).

Отопление - ......................................... (указать вид и тип).

Вентиляция - ....................................... (указать вид и тип).

Горячее водоснабжение - .................. (указать вид и тип).

Устройство связи - ............................ (указать виды).

1.2.2.6. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций здания.

Для выполнения теплотехнических расчетов необходимо использование данных

СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий». Возможно выполнение расчетов в табличной форме.

1.2.2.6.1. Расчет толщины утеплителя в наружной стене здания.

Обязательно выполняем эскиз наружной стены с указанием материала и толщины каждого слоя.

Выполняем в табличной форме.                                                                       Исходные данные:

|  | Расчётная температура внутреннего воздуха | Средняя температура отопительного периода | Продолжительность суточного периода со среднесуточной температурой воздуха | Коэффициент теплообмена внутрен ней поверхно сти огражде ния | Коэффициент теплообмена наружной поверхности ограждения | Температура холодных суток | Температура холодной пятидневки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Наименование слоя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность (кг/м³) |  |  |  |  |
| Расчётный коэффициент теплопроводности |  |  |  |  |
| Толщина слоя (м) |  |  |  |  |

| Расчёт | Формула | Значение |
| --- | --- | --- |
| ГСОП |  |  |
| Толщина утеплителя (м) |  |  |
| Температура внутренней поверхности ограждения |  |  |
| Температура точки росы |  |  |
| Толщина стены (мм) |  |  |

1.2.2.6.2. Расчет толщины утеплителя в покрытии, чердачном перекрытии здания.

Обязательно выполняем эскиз фрагмента разреза покрытия или чердачного перекрытия с указанием материала и толщины каждого слоя.

# Выполняем в табличной форме.                                                                      Исходные данные

| Расчётная температура внутреннего воздуха | Средняя температура отопительного периода | Продолжитель ность суточного периода со среднесуточной температурой воздуха | Коэффициент теплообмена внутренней поверхности ограждения | Коэффициент теплообмена наружной поверхности ограждения | Температура холодных суток | Температура холодной пятиднев ки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Наименование слоя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность (кг/м³) |  |  |  |  |
| Расчётный коэффициент теплопроводности |  |  |  |  |
| Толщина слоя (м) |  |  |  |  |

| Расчёт | Формула | Значение |
| --- | --- | --- |
| ГСОП |  |  |
| - в сечении А-А и Б-Б |  |  |
| - в сечении В-В, Г-Г, Д-Д |  |  |
| Полное термическое сопротивление ж/б плиты |  |  |
| Толщина утеплителя (мм) |  |  |

1.2.2.7. Технико-экономические показатели.

Технико-экономические показатели по зданию включают в себя оценку объемно-планировочных и конструктивных решений.

# Технико-экономические показатели проекта жилого здания (общежития, гостиницы).

| Показатели | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Этажность | шт. |  |
| Площадь застройки | м2 |  |
| Общая площадь здания | м2 |  |
| Жилая площадь | м2 |  |
| Строительный объем | м3 |  |
| Коэффициент K1 |  |  |
| Коэффициент K2 |  |  |

Технико-экономические показатели проекта общественного здания

| Показатели | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Этажность | шт. |  |
| Площадь застройки | м2 |  |
| Общая площадь здания | м2 |  |
| Полезная площадь | м2 |  |
| Расчетная площадь | м2 |  |
| Строительный объем | м3 |  |
| Коэффициент K1 |  |  |
| Коэффициент K2 |  |  |

K1 – отношение жилой площади этажа здания к общей площади; K2 – отношение строительного объема к общей площади здания;

K1 – отношение расчетной площади к полезной; K2 – отношение строительного объема к расчетной площади; K3 – отношение площади наружных ограждающих конструкций к общей площади;

Правила подсчета ТЭП.

- Для жилых зданий.

Жилая площадь равна сумме площадей жилых комнат по дому в целом и на квартиру в среднем.

Площадь квартир равна сумме площадей жилых комнат и подсобных помещений без учета лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, тамбуров.

Общая площадь квартир определяется как сумма площадей их помещений, встроенных шкафов, (площадь под печью не включается) холодных кладовых, лоджий, балконов, веранд и террас, подсчитываемых с понижающими коэффициентами: для лоджий – 0,5; для балконов и террас – 0,3; для веранд и холодных кладовых – 1,0.

Общая площадь помещений общежитий определяется как сумма площадей жилых комнат, подсобных помещений, помещений общественного назначения, а также лоджий, балконов и веранд, подсчитываемых как для жилых домов.

Общая площадь квартир жилых зданий равна сумме общих площадей квартир этих зданий.

Площадь жилого здания определяется как сумма площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов и лоджий. Площадь лестничных клеток, лифтовых и других шахт включается в площадь этажа с учетом их площадей на уровне данного этажа. Площади чердаков и  техподполья в площадь здания не включаются. Площадь помещений жилых зданий определяется по их размерам между поверхностями стен и перегородок на уровне пола. Для определения площади мансардного этажа учитывается площадь этого помещения с высотой до наклонного потолка 1,5 м при наклоне 30( к горизонту, 1,1 м – при 45(, 0,5 м – при 60( и более. Площадь помещения с меньшей высотой следует учитывать в общей площади с коэффициентом 0,7, при этом минимальная высота стены должна быть 1,2 м при наклоне потолка 30( и  0,8 м – при 45(( не ограничивается при наклоне 60( и более).

Строительный объем жилого здания определяется как сумма строительного объема выше отметки 0,000 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть).

Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется в пределах, ограничивающих поверхностей, с включением ограждающих конструкций, световых фонарей и др., начиная с отметки чистого пола каждой из частей здания, без учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, подпольных каналов, портиков, террас, балконов, объема проездов и пространства под зданиями.

Площадь застройки жилых и общественных зданий определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части. Площадь под зданием, расположенным на столбах, а также проезды под ним включаются в площадь застройки. При определении этажности надземной части здания в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический, мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находиться выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

Подполье для проветривания под зданием не учитывается.

Технический этаж, расположенный над верхним этажом, при определении этажности здания не учитывается.

- Для общественных зданий.

Общая площадь общественного здания равна сумме площадей всех этажей (включая технический, мансардный, цокольный и павильонный этажи).

Площадь этажей здания измеряется в пределах внутренних поверхностей наружных стен. Площадь антресолей, переходов в другие здания, остекленных веранд, галерей и балконов зрительных и других залов следует включать в общую площадь здания в пределах только одного этажа. При наклонных наружных стенах площадь этажа измеряется на уровне пола.

Полезная площадь общественного здания сумме площадей всех размещенных в нем помещений, а также балконов и антресолей в залах, фойе и т.п., за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов.

Расчетная площадь общественного здания равна сумме площадей всех размещенных в нем помещений, за исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц, а также помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования.

Площади коридоров, используемых в качестве рекреационных помещений в зданиях учебных заведений, а в зданиях больниц, санаториев, домов отдыха, кинотеатров и других учреждений, предназначенных для отдыха или ожидания, включаются в нормируемую площадь.

Площади радиоузлов, коммуникационных подсобных помещений при эстрадах и сценах, киноаппаратных, ниш шириной не менее 1 м и высотой 1,8 м и более (за исключением инженерного назначения), а также встроенных шкафов (за исключением встроенных шкафов инженерного назначения) включаются в нормируемую площадь здания.

Площадь помещений зданий измеряется между отдельными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учета плинтусов). При определении площади мансардного помещения учитывается площадь этого помещения с высотой наклонного потолка не менее 1,6 м.

Строительный объем общественного здания равен сумме  строительного объема выше отметки (0,000 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть).

Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется в пределах ограничивающих поверхностей, с включением ограждающих конструкций, световых фонарей, куполов и др., начиная с отметки чистого пола каждой из частей здания без учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, подпольных каналов, портиков, террас, балконов, объема проездов и пространства под зданиями.

1.2.3. Заключение (объем 1-2 стр.)

Заключение завершает изложение курсовой работы. Это подведение итогов, выводов на основе расчетов, решений и положений, содержащихся в работе, выражение умений и  навыков  работы по направлению проектирования и использованию информационных источников.

Выводы должны быть краткими, ясно и четко сформулированными, отражать суть выполненной работы.

1.2.4. Список   использованной литературы (объем 1-2 стр.)

Каждый источник начинается с новой строчки, пишется он в алфавитном порядке. Литература иностранных авторов также пишется по алфавитному порядку, только после русскоязычных источников

Не рекомендуется включать в библиографический указатель те работы, ссылки на которые отсутствуют и которые фактически не были использованы при ее написании. Список источников должен включать не менее 10 наименований, из них не менее 80%, изданных за последние 5 лет.

Рекомендуемая литература (указывать только ту, которой пользовались.а недостающую  вписать).

Основные источники:

- Вильчик Н.П. Архитектура зданий.: Учебник-   2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2013 – 319 с.

- Благовещенский Ф.А., Букина Е.Ф. Архитектурные конструкции: Учебник

по специальности «Архитектура».- М.: Архитектура-С, 2014-232с., ил.

- Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания.: Учебник-2-е издание., - М.: Альянс, 2014-351с.

- Казбек-Казиев З.А., Беспалов В.В., Дыховичный Ю.А. Архитектурные конструкции: Учебник по специальности «Архитектура –М.: Архитектура –С», 2016.-344с., ил.

- Шерешевский И.А.  Конструирование гражданских зданий – М.: Архитектура С, 2013.

- Маклакова Т.Г., Нанасова С.М. Конструкции гражданских зданий.- Учебник.- М.: Издательство АСВ, 2015- 280с.

Нормативно-техническая литература

- СП 131. 13330.2012  Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* [Электронный ресурс] // Стройконсультант

- СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий

- СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий

- СНиП 31-01-2003.  Жилые здания многоквартирные.

- СНиП 31-02-2001.  Дома жилые одноквартирные

- СП 31-107-2004. Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий

- СП 23-103-2003. Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий

- ГОСТ 21.501-93 –СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей. - М.: Госстроя РФ, 1993.

- СНиП 2.08 01-89* Жилые здания [Электронный ресурс] // Стройконсультант

- СП 118.13330.2012*  Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения [Электронный ресурс] // Стройконсультант

- Общесоюзный каталог типовых строительных конструкций и изделий. Конструкции и изделия кирпичных и крупноблочных жилых и общественных зданий для обычных условий строительства. Т.1-3

- Территориальный каталог типовых строительных конструкций и изделий для жилищно-гражданского строительства в Тверской области

- Серия 1.144-1Детали полов жилых зданий Выпуск 4. Госстрой СССР. 1983 г.

- Серия 2.244-1Детали полов общественных зданий Выпуск 4. Госстрой СССР. 1983г

Дополнительные источники:

- Тосунова М.И. Архитектурное проектирование: Учебник для студентов среднего профессионального образования/ М.И. Тосунова, М.М. Гаврилова.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательский центр «Академия»,2010.-336с.

- Гаевой А.Ф.  Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские здания. Под ред. А.Ф. Гаевого. – Подольск: Полиграфия, 2005

- Георгиевский О.В.  Справочное пособие по строительному черчению – М.: АСВ, 2003

Профессиональные информационные системы

- Нормативная литература по строительству  http://stroi-normativ.ru

- Материалы для проектирования http://dwg.ru

- Нормативные и рекомендуемые документы по строительству www.best-stroy.ru/gost

1.2.5.  Приложения (объем не менее 5 стр.)

Расчеты, схемы, экспликации и т.п. архитектурно-строительных конструкций и элементов в пояснительной записке представляются в виде приложений, которые оформляются в табличной форме по образцам, высота строк подбирается с учетом  достаточности площади ячейки таблицы для четкого расположения необходимых схем составов и слоев конструкций, представленных в расчетах.

Приложения располагают в самом конце пояснительной записки курсового проекта.  В тексте обязательно делается на них ссылка. Их подписывают заглавными буквами алфавита, например, А, Б, В и т. д. (кроме Ь, Ъ, Ы, Ч, О, Й, З, Й).

Приложение А  Функционально-планировочная  схема проектируемого здания (только для индивидуальных жилых зданий), * в общественных - экспликация помещений по образцу

Рис.4

Приложение Б    Выполняется согласно данным  задания на проектирование с расчетом геодезической отметки заложения подошвы фундамента

Гидрогеологическая колонка

| № слоя | Геол. индекс | Глубина (м) | Мощность(м) | Отметка (м) | Описание грунтов | У.П.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Появ. | Устан. |
| Отметка устья ………………….. Скважина…./….. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение В  Выполняется при подборе оконных и дверных проемов.

Ведомость проёмов

| Марка позиц. | Размеры проёма, Н×В, мм. |
| --- | --- |
| ПР4 |  |
| ПР5 |  |
| ПР6 |  |

| Марка позиц. | Размеры проёма, Н×В, мм. |
| --- | --- |
| ПР1 |  |
| ПР2 |  |
| ПР3 |  |

Приложение Г    Выполняется при подборе элементов  заполнения оконных и дверных проемов

Спецификация элементов заполнения проемов.

| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество по фасадам (шт). | Масса ед., кг. | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А-n | n-А | 1-m | m-1 | Всего |  |  |
| 1 | ГОСТ или серия ТП | (марка) |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение Д   Выполняется при подборе и подсчете перемычек над проемами.

Ведомость перемычек.

| Марка | Схема сечения |  | Марка | Схема сечения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (обозначение проема на плане) | (на схеме показывают расположение элементов и их штриховку, зазор между ними и выступающие четверти, размеры и высотные отметки, № позиции в спецификации привязки к осям) |  | (обозначение проема на плане) | (на схеме показывают расположение элементов и их штриховку, зазор между ними и выступающие четверти, размеры и высотные отметки, № позиции в спецификации привязки к осям) |

Приложение Е     Выполняется по позициям ведомости перемычек

Спецификация перемычек.

| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на этаж | Масса ед., кг. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Всего |  |  |
| 1 | ГОСТ или серия ТП | (марка) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГОСТ или серия ТП | (марка) |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение  Ж   Выполняется к планам полов всех этажей

Экспликация полов

| Наименование или № поме- щения | Тип пола по проекту | Схема пола по проекту | Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм. | Площадь м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (выполняется эскиз слоев пола и его основания в условных обозначениях и выносным флажком с номером слоя) | (указывается номер слоя пола, его название или материал и толщина в мм). | (площадь полов всех помещений, где данный тип пола устраивается |

Приложение  И             Выполняется на форматах альбомной ориентации.      Площади  отделываемых поверхностей рассчитываются по запроектированным планам, разрезам и фасадам здания

Ведомость отделки  помещений.

| № или наи- менование помещения | Потолок | Стены и перегородки | Низ стен или перегородок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пло- щадь м2 | Вид отделки | Пло- щадь м2 | Вид отделки | Пло- щадь м2 | Вид отделки | Высо та м |  |

*Приложение  К      Выполняется в пояснительной записке в случаях невозможности размещения в графической части.

Спецификации сборных элементов

| Позиция на чертеже | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса,кг | примеч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГОСТ или серия ТП | Марка |  |  |  |

*Приложение Л и т.д.    Все иллюстрирующие материалы

1.3. Графическая часть курсового проекта

Состав графической части курсового проекта зависит от классификации и объема проектируемого здания.

Графическая часть проекта жилого многоквартирного здания

выполняется на двух форматах А-1  и  включает:

- план типового этажа в М 1:100,

- фрагмент плана на отм. 0.000 (в осях, показывающих расположение лестничной клетки в уровне входной группы) в М 1:50,

- фасад в цифровых осях в М 1:100,

- фасад в буквенных осях в М 1:100,

- разрез здания по лестничной клетке в М 1:100,

- план фундаментов в М1:100,

- план перекрытия или покрытия в М 1:200,

- планы полов выполняется на планах этажей,

- план крыши или кровли в М 1:200,

- план элементов стропильной крыши в М 1:100,

-спецификация элементов стропильной крыши,

- спецификация сборных железобетонных элементов (*можно размещать в пояснительной записке как приложение),

- архитектурно-конструктивные детали (обязательно сечения фундамента под внутренней и под наружной стеной и 3 конструктивных узла, по заданию руководителя проекта).

Графическая часть проекта индивидуального малоэтажного жилого здания выполняется  на одном формате А-1, и  включает:

- планы  на отметках всех этажей в М 1:100,

-  все фасады здания в цифровых и буквенных осях в М 1:100,

- разрез здания по лестнице, с учетом наглядности несущих элементов крыши в М 1:100,

- план фундаментов в М 1:100,

- планы перекрытий:  междуэтажное,  надподвальное  и чердачное в М 1:200,

- планы полов выполняется на планах этажей,

- план кровли в М 1:200,

- план элементов стропильной крыши в М 1:100,

-спецификация элементов стропильной крыши,

- спецификация сборных железобетонных элементов (*можно размещать в пояснительной записке как приложение),

- архитектурно-конструктивные детали (обязательно сечения фундамента под внутренней и под наружной стеной и 5 конструктивных узлов, по заданию руководителя проекта).

Графическая часть проекта общественного здания выполняется на трех форматах А-1  и  включает:

- планы на отметках всех этажей в М 1:100,

- фасад в цифровых осях в М 1:100,

- фасад в буквенных осях в М 1:100,

- разрез здания по лестничной клетке в М 1:100,

- план фундаментов в М1:100,

- план перекрытия или покрытия в М 1:200,

- план крыши или кровли в М 1:200,

- планы полов всех этажей в М 1:200,

- спецификация сборных железобетонных элементов (можно размещать в пояснительной записке как приложение),

- спецификация элементов стропильной крыши (для зданий со скатной крышей),

- архитектурно-конструктивные детали (обязательно сечения фундамента под внутренней и под наружной стеной и 3 конструктивных узла, по заданию руководителя проекта).

Опечатки, описки и графические неточности рекомендуется аккуратно исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного изображения.

1.3.1. Требования к выполнению графической части курсового проекта

Чертежи выполняются на форматах А-1 (размеры внешней рамки 594Х841 мм, выполняемой тонкой линией).  Основная надпись на всех листах выполняется по ГОСТ  Р 21. 1101-92 (СПДС).                                                         Рис.5

Образец заполнения    Рис. 5а

|  |  |  |  |  |  | КП 080201. 1С3.18. 07. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Разработка архитектурно-строительной части сельского административно – культурного центра |
| Изм. | Колич. | Лист | №док | Подп. | Дата |  |
| Разработал | ИвановА.С. |  |  | Тверская область, Калининский район, ул. Макаровского, д.10 | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | Петрова И.С. |  |  |  | У | 1 |  |
| Принял | Петрова И.С. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фасады, план на отм.0.000, и т. д. | ГБП ОУ Тверской технологический колледж |

1.3.2. Рекомендации к выполнению графической части курсового проекта

1.3.2.1. Планы этажей

Чертеж плана должен располагаться примерно на расстоянии 80 мм от рамки ниже предполагаемого в левом верхнем углу листа чертежа фасада здания. План рекомендуется выполнять в следующей  последовательности:

- Показывают координационные оси здания, выносные размерные линии и маркировочные кружки. Проставляют необходимые размеры между осями  (вторая размерная цепочка от контура наружных стен) и крайними осями (третья размерная цепочка). Маркируют оси. Для маркировки осей по продольной стороне здания используют арабские цифры по порядку слева на право, по поперечной стороне -  буквами арабского алфавита (А, Б, В и т.д., за  исключением букв З,  Й, О, Х, Ы, Ъ, Ь  снизу вверх.

- Вычерчивают  (в заданном масштабе) наружные и внутренние стены, перегородки и условные обозначения  санитарно-технического оборудования, встроенных шкафов, лестниц, лифтовых шахт, конструкций мусоропроводов,  приставных вентблоков и вентканалов в стенах. При этом необходимо учитывать, что перегородки не представляют одно целое со стенами, то есть необходима разделительная черта между конструкциями, и толщина линии контура перегородок меньше толщины линии контура стен.

Подбор оконных блоков производят по ГОСТ 11214-86 « Окна и балконные двери деревянные с двойным остеклением для жилых и общественных зданий». Оконные блоки принимают типа «ОС» или «ОР» - трех или четырех типоразмеров, высоту оконного блока рассчитывают из условия заданной высоты этажа, которая состоит из: высоты конструкции перекрытия (≈ 300мм), высоты от уровня пола до подоконника (700 -900 мм), высоты от верха окна до потолка(≈ 300мм) и высоты окна, которая нам неизвестна. Общий вид окна определяют по фасаду, изображенному на паспорте типового проекта задания (одно-, двух-, трехстворчатое).  Балконные двери принимают шириной 720 мм, при установке в паре с двух- или трехстворчатым окном и 870мм при установке в паре с одностворчатым окном.

Подбор дверей выполняют по  ГОСТ 24698-81 «Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий» и ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий». Высоту дверных проемов принимают из условия высоты этажа по заданию:    Ндв.пр.=2400 или  2100 мм.

Ширину дверей принимают  с учетом минимально допустимых размеров, зависящих от функционального  назначения помещения:

- наружная дверь в жилое здание не менее 950мм;

- внутренняя входная дверь в квартиру не менее 900мм;

- межкомнатные двери не менее 800мм;

- дверь в кухню не менее 700мм, обязательно с остекленными полотнами;

- дверь в санузел не менее 600мм, двери в санузлы принимать с глухими полотнами;

- наружные парадные двери в общественные здания не менее 1850мм;

- внутренние - в помещения массовой посещаемости, не менее1400мм;

- внутрикоридорные двери не менее 1400мм, с остекленными полотнами;

- двери в кабинеты не менее 900мм;

- двери в кабины санузлов не менее 600мм, общая дверь в туалетную комнату не менее 900мм, с глухими полотнами (для общественных зданий).

- Выполняют  разбивку оконных и дверных проемов в стенах и перегородках и вычерчивают их условными обозначениями по ГОСТ 21.501-93 «Условные изображения элементов зданий и сооружений». Показывают необходимые выпуски четвертей в наружных стенах и  направление открытия дверей.

- Маркируют (позиционируют) на чертеже оконные и дверные проемы по порядку ПР-1,  ПР-2, и т.д.

Привязку к осям оконных и дверных проемов, а так же простенков и выступающих частей здания выполняют на первой размерной  цепочке за габаритом плана (внешним контуром стен). Полную ширину простенков из кирпича принимают кратными размеру ½ кирпича в кладке (380, 510, 640, 770, 900, 1030, 1160, 1290, 1420, 1550, 1680, 1810, 1940,  далее кратность не соблюдают).

К планам этажей оформляют 4 таблицы, входящие в пояснительную записку проекта:

- ведомость проемов;

- спецификация элементов заполнения проемов;

- ведомость перемычек;

- спецификация перемычек;

- В жилых зданиях указывают наименование помещений, а в общественных -  № помещения в кружке Ф8-10мм. Затем на том же чертежном листе выполняют «Экспликацию помещений» (если плохо компонуется, можно разместить в пояснительной записке как приложение А).

- В габаритах плана здания указывают размеры помещений, толщины стен, перегородок, привязку их к разбивочным (координационным) осям. Наносят размеры проемов во внутренних стенах, в кирпичных перегородках.

- На планах  общественных зданий проставляют отметки  на лестничных площадках,  например:

- Выполняют необходимые надписи. Над чертежом плана делают соответствующую надпись по типу «План на отм. 0.000». Для жилых многоэтажных зданий пишут: «План типового этажа» и т.д. Надписи не подчеркивают.

- Обозначают секущие плоскости разрезов. Направление стрелок, т.е. направление взгляда, рекомендуется принимать снизу вверх или слева направо. Секущие плоскости разреза обозначают арабскими цифрами высотой, соответствующей высоте шрифта названия чертежа.

- В общественных зданиях санузлы проектируют раздельными для мужчин и женщин, обязательно со шлюзом, где предусматривают умывальники. Ширина шлюза – не менее 1200 мм.

11.   В жилых зданиях размер сантехкабины не менее 2800Х1200 мм при открывании дверей наружу. Расстояние от сантехкабин до перегородки или стены (ширина коридора) принимаем не менее 1300 мм.

12.  Вентиляцию санузлов принимают: приточно-вытяжную, с механическим побуждением и использованием вентиляционных камер - (в общественных зданиях),  естественную приточно -вытяжную - (в жилых).

Рис.6                              ПЛАН ТИПОВОГО ЭТАЖА  М 1:100 (жилое здание)

Рис.7                                    ПЛАН НА ОТМ. 0.000  М 1:100 (общественное здание)

# 1.3.2.2. План перекрытия

План междуэтажного или чердачного перекрытия выполняют в М1:200 или 1:100 для малоэтажных жилых зданий.

Согласно паспорту типового проекта задания определяют тип перекрытия.

На плане показывают:

- координационные оси;

- контуры стен здания (видимые сплошной, а невидимые штриховой линиями);

- контуры плит перекрытия основной сплошной линией;

- расположение прогонов, ригелей и балок перекрытия (видимые и невидимые);

- расположение люков и вентиляционных каналов;

- анкеровку элементов перекрытия в стены и между собой;

- позиции элементов перекрытий  П1, П2; ПРГ1, ПРГ2; Р1, Р2; Б1, Б2 и т.д.;

- контуры не перекрываемых помещений обозначают условным обозначением по ГОСТ 21.1501-92, как проем, проектируемый без заполнения;

- размеры опорной части плит перекрытий;

- на чертеже балочного перекрытия приводят выноски отдельных узлов, шаг расстояние между осями балок) и сечение, расстояние от осей балок до осей стен.

За габаритом плана показывают размеры между осями и указывают марки осей. Правила нанесения размеров такие же, как и для плана здания.

Рис.8                   ПЛАН ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ +2.800   М 1:200

Обозначение узлов и фрагментов (по необходимости).

К плану перекрытия выполняют спецификацию сборных железобетонных элементов (смотрите приложение К в пояснительной записке). Для подбора железобетонных элементов возможно использование прайс-листов заводов – изготовителей с пометкой идентификации в столбце примечаний спецификации.

# 1.3.2.3. План фундамента.

Планом фундамента называют разрез здания горизонтальной плоскостью на уровне обреза фундамента. На чертеже плана фундамента вычерчивают конфигурацию фундаментов под стены, отдельно стоящие столбы и колонны, технологическое оборудование и т.п. План фундамента выполняют в М 1:100.

На плане  фундамента показывают:

- координационные оси здания,

- конфигурацию подошвы фундамента, привязки  граней (сторон) конструкций фундаментов к координационным осям,

- уступы для перехода от одной глубины заложения к другой и их размеры,

- отметку уровня глубины заложения подошвы фундамента обозначают высотной плановой отметкой по оси  каждой несущей стены или ряда столбов и колонн,

- приводят ширину обреза и подошвы фундамента на высоте каждого уступа, с привязкой этих размеров к осям,

- величину зазоров между фундаментальными плитами (при прерывистой схеме укладки), которую принимают в пределах ¼ длины ФЛ, но не более 900 мм.

- перевязку рядов плит и блоков фундамента выполняют в пределах ¼ длины блока устанавливаемого на плиту, но не менее 200 мм для «доборных»,

- позиции сборных элементов конструкции фундамента и монолитные участки, (ФЛ1, ФЛ2, ФБ1, ФБ2, Ф1, Ф2,  УМ1, УМ2 и т.д.);

Рис. 9                                      ПЛАН ФУНДАМЕНТА   М 1:100

- показывают обозначение  поперечных сечений фундамента под внутренней и наружной стеной, за габаритом плана, наносят размеры между разбивочными осями и крайними осями стен и колонн;

- выполняют поперечные сечения фундамента под внутренней и наружной стеной  в

М 1:50, 1:25, 1:20;                                     Рис. 10

- к плану фундаментов выполняют спецификацию сборных железобетонных элементов;

*** Объединение спецификаций к плану фундамента и плану перекрытия возможно по согласованию с руководителем курсового проекта.

# 1.3.2.4. План кровли (покрытия)

Согласно паспорту типового проекта задания определяют тип покрытия или крыши: совмещенное бесчердачное покрытие,  совмещенное чердачное покрытие или скатная чердачная крыша.

На плане кровли при варианте совмещенного покрытия показывают:

- координационные оси: крайние, у деформационных швов, по краям участков кровли (крыши) с различными конструктивными особенностями и размерными привязками таких участков;

- обозначения уклонов кровли (в данном варианте уклон не более 3,5%);

- отметки парапета, водоотводных воронок и водосборных лотков, вентиляционных шахт и флюгарок;

- схематичный поперечный профиль кровли;

- деформационные швы двумя сплошными тонкими линиями;

- контур парапета и другие элементы ограждения кровли (крыши) тонкой линией;

- тонкими линиями показывают водоотводные воронки (в М 1:100 =Ø 3мм, в М 1:200 =Ø2мм), водосборные лотки, линии разграничения скатов совмещенной кровли;

- основными сплошными линиями показывают контуры кровли (крыши) и всех надстроек (машинное отделение лифтов, выходы на крышу, вентиляционные шахты,  флюгарки), а так же линии конвертов наклонных плоскостей;

- перечень составляющих слоев кровли на выносном флажке на разрезе здания .

Рис. 11                         ПЛАН КРОВЛИ   М 1:200

На плане кровли при варианте скатной  крыши показывают:

- координационные оси: крайние, у деформационных швов, по краям участков крыши с различными конструктивными особенностями и размерными привязками таких участков,

- при сложной конфигурации здания с чердачной крышей план здания делят на ряд прямоугольников, которые должны перекрывать друг друга, а каждая их сторона полностью или частично выходить за наружный контур плана. Строят изображения над каждым прямоугольником, начиная с наиболее широкого. На плане кровли составляют видимые контуры линии пересечения скатов, а так же коньки, ендовы, накосные ребра слуховые окна скатных крыш и выходы на крышу,

- основными сплошными линиями показывают контуры кровли (крыши) и всех надстроек (машинное отделение лифтов, вентиляционных шахт,  флюгарок);

- при линии слива (часть крыши над карнизом 450-500мм), лежащей в одной горизонтальной плоскости (имеющих одинаковую отметку), и одинаковых углах наклона скатов крыши соблюдают следующие правила, если линии сливов лежат в разных уровнях, то план кровли строят с учетом формы фасада, если имеются два ската крыши с пересекающимися линиями слива, то проекция линии пересечения делит угол, образованный линиями сливов, пополам,

- если имеются два ската крыши с параллельными линиями сливов, то проекция линии пересечения параллельна линиям слива и расположена от них на равных расстояниях,

- основными сплошными линиями показывают контуры кровли (крыши) а так же коньки, ендовы, накосные ребра, слуховые окна, дымовые трубы, вентиляционные шахты, и выходы на крышу,

- обозначения уклонов скатов в градусах (стрелка уклона располагается перпендикулярно линии обреза крыши),

- воронки наружного водоотвода (располагаются на всех углах плана здания и на расстоянии 15-20 метров между ними),

- схематичный поперечный профиль кровли,

- деформационные швы двумя сплошными тонкими линиями,

- перечень составляющих слоев кровли на выносном флажке на разрезе здания,

- показывают отметки коньков, обрезов крыши, верха слуховых окон, вентиляционных и дымовых труб и  наиболее характерных уровней.

Рис. 12                ПЛАН КРОВЛИ  М 1:200

1.3.2.5.  План элементов стропильной крыши

На плане показывают:

- координационные оси: крайние, у деформационных швов, по краям участков крыши с различными конструктивными особенностями и размерными привязками таких участков,

- все составляющие элементы несущей части с указанием их шага, привязок и позиций, (размеры между осями стропил, расстояние от стропил до печных вентиляционных труб, показывают привязку стропил к координационным осям),

- контуры стен изображают сплошной тонкой линией, а контуры кровли штриховой.

- толстой сплошной линией выделяют элементы стропил: стропильные ноги, ригели, подкосы, прогоны, стойки и т.п.,

- показывают отметки наиболее характерных уровней,

- выполняют спецификацию элементов стропильной крыши,

- Помимо плана выполняют продольные или поперечные разрезы стропильных конструкций,  указывают позиции составляющих элементов и дают ссылки на конструктивные узлы,

- Средняя высота чердака рекомендуется 1,6 – 2,5 метра с учетом удобного использования для бытовых нужд. У наружных стен высота чердака должна быть не менее 0,4 метра для возможности осмотра состояния конструкции.

Рис. 13          ПЛАН ЭЛЕМЕНТОВ СТРОПИЛЬНОЙ КРЫШИ  М 1:100

Конструктивное решение скатных крыш

Стропильные ноги – работают как наклонно положенные балки. Длина которых должна быть не более 6,5 м, а  расстояние между опорами, т. е. горизонтальная проекция, принимается не более 5м. Стропильные ноги снизу опирают на брусья, уложенные по верхнему обрезу стены, – мауэрлаты, их изолируют от каменной стены прокладкой толя.

При наличии внутри здания опор применяют и двускатные наслонные стропила. В этом случае по внутренним опорам укладывают лежни (при внутренней стене) или прогоны, по которым через 3…4 м устанавливают стойки как опоры для верхнего, конькового прогона.            При ассиметричном расположении внутренних опор, верхний прогон не совпадает с коньком крыши. В этом случаи вводят горизонтальную схватку, которую выполняют из досок и располагают ниже верхнего прогона. При пролете стропильной ноги более 4,8м под нее подводят подкос.

Вальмовый скат образуется с помощью диагональных стропильных ног, (образующих накосные ребра)  и нарожников (укороченных стропильных ног, опирающихся на мауэрлат и диагональную стропильную ногу). Шаг стропильных ног обычно принимают равным 0,7м для дощатой обрешетки и 1,2….1,5м для брусчатой.

Висячие стропила применяют в виде ферм треугольной формы. При пролете 12м применяют металлодеревянные фермы. Шаг ферм пролетом до 10м принимают как шаг наслонных стропил. При пролете свыше 10м фермы устанавливают с шагом 3….4,5м. В этом случаи по узлам верхнего пояса фермы укладывают прогоны, а по ним наслонные стропила. При пролете более 6м чердачное перекрытие выполняют подвесным в виде прогонов, подвешенных к нижнему поясу, балок, опирающихся на прогоны, и виде межбалочного заполнения. Обрешетка является непосредственным основанием для кровли и устраивается по стропильным ногам в виде настила из досок и брусьев. Характер настила – сплошной или разряженный – выбирают в зависимости от применяемого кровельного материала.

Верхний гидроизоляционный слой крыши, опирающийся на несущие стропильные конструкции и обрешетку - кровля. Для скатных крыш применяют различные кровельные материалы, в зависимости от уклонов ската.

- Стальная кровля: - уклон 12 - 22°,обрешетка из брусков 50 Х 50 мм с шагом 250мм или из досок толщиной 30мм с зазорами между ними в 40…50мм. У карнизного свеса и в ендовах - обрешетка в виде сплошного настила.

- Кровля из асбестоцементных листов:- уклон 25-45°, обрешетка в виде разреженного настила из брусков или досок

- Черепичная кровля: - уклон 30-450, обрешетка из брусьев сечением 50Х50мм с размером между брусками от 160 до 330мм (зависит от размера черепицы).

- Рулонная кровля: - трехслойный гидроизоляционный ковер при уклоне до 12° и двухслойный гидроизоляционный ковер при уклоне более 12°. Обрешетка в виде сплошного двухслойного настила из досок.

# 1.3.2.6. План полов

Для выполнения плана полов предварительно подбирают и рассчитывают конструкции пола с учетом основания пола и функциональности для каждого помещения План полов для жилых зданий выполняют на плане  этажей путем указания номера типа пола в двойных кружках диаметром 6 мм. Планы полов для общественных зданий выполняются в М 1:200 без указания окон и открывания дверных полотен.

На плане полов общественного здания показывают:

- координационные оси,

- все стены и перегородки,

- площади помещений,

- дверные проемы без маркировки,

- номера помещений, согласно экспликации, выделенные на плане в кружке Ф8-10мм,

- номеров типа пола в двойных кружках диаметром Ф6-8мм,

- места стыков полов разного типа обозначаются сплошной тонкой линией.

За габаритами плана полов общественного здания показывают:

- размеры между разбивочными осями и крайними осями стен,

- к плану полов и жилого и общественного здания выполняют таблицу, входящую в состав пояснительной записки «Экспликация полов».

Рис.14        ПЛАН  ПОЛОВ  М 1:200   (для общественных зданий)

# 1.3.2.7. Разрез здания

На разрезах зданий рекомендуется изображать не все конструктивные элементы, а те, которые располагаются в непосредственной близости от секущей плоскости (колонны, фермы, открытые лестницы, площадки и т.д.)

Конструктивные элементы здания, попавшие в разрез, но выполненные из материала, являющегося основным для данного здания или сооружения, не штрихуют. В этом случае только участки стен, отличающиеся материалом, выделяют условной штриховкой в соответствии с требованиями ГОСТа. Например, в здании из кирпича штрихуют все конструкции не из кирпича.

Показывают линию земли, конструкцию и размеры отмостки.

Маркировку элементов фундаментов и лестничных клеток (ФЛ1, ФБ1, ЛМ1, ЛП1и т.п.)

Показывают деталировку крыши линии, перекрытий, лестниц, пола, вычерчивают элементы фундамента.

На разрезе  должны быть нанесены все размеры и высотные отметки, необходимые для определения расположения отдельных конструкций и элементов здания.

Высотные отметки снаружи здания:

- уровня земли,

- верха цоколя,

- низа и вера оконных проемов,

- верха дверных проемов,

- верха стены, карниза,

- подошвы фундамента.

Высотные отметки внутри здания:

- чистого пола этажей;

- низа плиты покрытия (перекрытия верхнего этажа),

- промежуточных лестничных площадок,

- верха дверных проемов.

Обязательные линейные размеры:

- размеры между координационными осями,

- общий габаритный размер здания в разрезе,

- размеры помещений,

- толщины стен, перегородок, привязку их координационным осям.

- Выносные надписи к многослойным конструкциям на чертежах разрезов зданий выполняют в виде флажков ( на горизонтальных линиях полках указывают наименование слоев, материал с обозначением их толщины в мм).

Рис. 15                                    РАЗРЕЗ 1-1   М 1:100

# 1.3.2.8. Фасады здания

Чертеж фасада дает представление о внешнем виде здания, его функциональной принадлежности, архитектуре и о соотношениях его отдельных частей.

В рамках курсового проекта выполняют 2 фасада: главный (вид здания со стороны улицы) и торцевой. За основу берут размеры, имеющиеся на планах и поперечном разрезе.

На чертежах фасадов указывают отметки уровня земли, верха стен, элементов фасадов.

Вычерчивают контуры балконов, лоджий, шахт выхода на крышу, пожарные лестницы, ограждения на крышах, слуховые окна, входных групп и другие архитектурные детали фасада. Показывают кружки крайних координационных осей, выносные линии и знаки высотных отметок.

Проставляют высотные отметки, марки осей, размеры, надписи.

Высотные отметки (обязательные):

- уровня земли,

- уровня чистого пола,

- верха цоколя,

- уровня входной площадки,

- верха дверных проемов,

- низа и верха оконных проемов,

- верха карниза или парапета.

Указывают вид отделки – отдельных участков стены, отличающихся от основной отделки. Цоколь оштукатуривается всегда, или отделывается декоративным камнем.

Выполняют построение теней и заливку цветом

.

Рис. 16                                                    ФАСАДЫ

# 1.3.2.9. Выносные элементы

Выносной элемент – отдельное увеличение изображения какой-либо конструкции или здания, требующее дополнительных графических пояснений - узлы, фрагменты планов, фасадов и  разрезов необходимо выполнять с учетом требований СПДС.

То место, которое следует показать на выносном элементе, отмечают на плане, фасаде или разрезе тонкой замкнутой  линией (окружность или овал) и обозначают (образец на стр.30).

В объеме курсового проекта выполняются 4-5 выносных элементов по заданию. Для жилых зданий обязателен фрагмент плана на отметке 0.000, в осях, где расположена лестничная клетка.

Обозначение выносных элементов.

Рис.17    Узел или фрагмент, изображенный на данном листе

Рис.18     Узел или фрагмент, изображенный на другом листе

Рис.19  Выносные надписи к многослойным конструкциям следует выполнять в соответствии с данным рисунком (на флажке указывается состав и толщина слоев)

1.4.  Презентация курсового проекта к защите

Выполняется как набор слайдов, иллюстрирующих:

-тему проекта, автора, руководителя, год проектирования;

- актуализацию темы;

-цель и задачи проектирования данного здания;

-поисково-исследовательские методы и источники;

- фотографии чертежей, подтверждающие принятие оптимальных архитектурных, объемно-планировочных и конструктивных решений здания;

- заключение.

Каждый слайд в верхнем заголовке должен иметь символику и название учебного заведения. Надписи в слайдах должны быть краткими, отражающими суть изображения. Текстовый материал к каждому слайду, необходимо составить, выучить для защиты и приложить к пояснительной записке.

1.5. Исследовательская работа в курсовом проектировании

Исследовательский метод связан с решением познавательных задач и учебных заданий с проблемным содержанием. Он связан с практической деятельностью учащихся, со сбором (дополнительной) информации, новых фактов из различных источников, самостоятельной формулировки проблемы и предложений методов ее решения.

Оформляется в виде приложения в  пояснительной записке и обязательно выделяется в презентации.

Основные этапы использования исследовательского метода

1. Определение темы исследования, предмета и объекта исследования при выполнении курсового проекта.

2. Выявление и формулирование проблемы для исследования.

3. Формулировка гипотезы.

4. Определение методов сбора и обработки данных в подтверждение выдвинутой гипотезы.

5. Сбор  и анализ информационных и расчетных данных.

7. Проверка гипотезы, желательно  в эстетичных, конструктивных и экономических аспектах.

8. Формулировка понятий, обобщений, выводов.

9. Применение заключений, выводов.

Информационные источники

Основные

- Вильчик Н.П. Архитектура зданий: учебник для СПО.-  М.: ИНФРА-М, 2014.-319с.

- Казбек-Казиев З.А., Беспалов В.В., Дыховичный Ю.А. Архитектурные конструкции: Учебник по специальности «Архитектура –М.: Архитектура –С», 2016.-344с., ил.

- Маклакова Т.Г. Конструкции гражданских зданий: учебник для вузов  / Т.Г.Маклакова, С.Н.Нанасова. -  М.: АСВ, 2015 .-  296 с.

Нормативно технические

- СП 131. 13330.2012  Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* [Электронный ресурс] // Стройконсультант

- СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».

- ГОСТ 21.501-93 –СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей. - М.: Госстроя РФ, 1993.

- СНиП 2.08 01-89* Жилые здания [Электронный ресурс] // Стройконсультант

- СП 118.13330.2012*  Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения [Электронный ресурс] // Стройконсультант

- Общесоюзный каталог типовых строительных конструкций и изделий. Конструкции и изделия кирпичных и крупноблочных жилых и общественных зданий для обычных условий строительства. Т.1-3

- Территориальный каталог типовых строительных конструкций и изделий для жилищно-гражданского строительства в Тверской области

- Серия 1.144-1 Детали полов жилых зданий Выпуск 4. Госстрой СССР. 1983 г.

- Серия 2.244-1 Детали полов общественных зданий Выпуск 4. Госстрой СССР. 1983 г

Дополнительные

- Белиба В.Ю. Архитектура зданий: учебное пособие для СПО. - Ростов-на Дону: Феникс, 2009.-365с.

- Благовещенский Ф.А., Букина Е.Ф. Архитектурные конструкции: Учебник

- по специальности «Архитектура».- М.: Архитектура-С, 2014-232с., ил.

- Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания.: Учебник-2-е издание., - М.: Альянс, 2014-351с.

- Гаевой А.Ф.  Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские здания. Под ред. А.Ф. Гаевого. – Подольск: Полиграфия, 2005.

- Георгиевский О.В.  Справочное пособие по строительному черчению – М.: АСВ, 2003

- Тосунова М.И. Архитектурное проектирование: Учебник для студентов среднего профессионального образования/ М.И. Тосунова, М.М. Гаврилова.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательский центр «Академия»,2010.-336с.

- Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий: учебное пособие для техникумов. -  М.: «Архитектура-С», 2011.- 176с

Профессиональные интернет-ресурсы

- Нормативная литература по строительству  http://stroi-normativ.ru

- Материалы для проектирования http://dwg.ru

- Нормативные и рекомендуемые документы по строительству   www.best-stroy.ru/gost