МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБП ОУ  ТВЕРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Е.А. Дмитриева

ПОДБОР ПЕРЕМЫЧЕК ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ СО СТЕНАМИ ИЗ МЕЛКОРАЗМЕРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

по междисциплинарному курсу (МДК.01.03)

АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЙ

# ПМ 01. Участие в проектировании зданий и сооружений основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена

Тверь, 2018

# Содержание

Стр.

# 1. Общие сведения о перемычках                                                                                 4                       1.1.Клинчатые перемычки                                                                                             4

1. 2. Арочные  лучковые  перемычки                                                                           4

1. 3. Арочные  циркульные  перемычки                                                                       5

1. 4. Керамобетонные  перемычки,                                                                               5

1. 5. Монолитные перемычки                                                                                        7

1. 6. Железобетонные перемычки со стальным уголком и декоративным камнем  8

# 1. 7. Перемычки  железобетонные  для  зданий  с  кирпичными  стенами                8

# 2. Определение характера работы перемычек                                                            10

# 3. Расчет длины железобетонных перемычек                                                             11

# 4. Ведомость перемычек                                                                                               13

# 5. Спецификация перемычек                                                                                        14

# 6. Информационные источники                                                                                   15

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕМЫЧКАХ

Конструкция, перекрывающая оконные и дверные проемы в стенах и перегородках сверху, и поддерживающая вышерасположенные части ограждающих конструкций здания и передающая ее на простенки, называется ПЕРЕМЫЧКОЙ.

Конструктивные решения перемычек, применяемые при возведении стен  ручной кладки из мелкоразмерных камней:

# 1. 1. Клинчатые перемычки

# Рис.1

1. 2. Арочные  лучковые  перемычки

# Рис.2

1. 3.Арочные  циркульные   перемычки

# Рис.3

Такие конструктивные решения перемычек в настоящее время используют  в тех случаях, когда это диктуется решением фасада или требованиями архитектурно-художественной выразительности, так как возведение их требует высоких затрат времени и труда.

В современных условиях, когда рыночные отношения диктуют улучшение и увеличение номенклатуры строительных конструкций и деталей,  предлагаются новые варианты фасадных перемычек для зданий с лицевой кирпичной поверхностью:

1.4. Керамобетонные  перемычки,  выпускаемые по ТУ 5828-019-03984362-98

Перемычки конструктивно выполнены из керамического кожуха, заполненного бетоном класса В25, армированного арматурой класса А- III диаметром 8, 10, 12мм (в зависимости от длины перемычки).

| Кол-во керамических элементов | Длина, мм (L) | Вес, кг | Максимальная ширина проема |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1040 | 16 | 800 |
| 5 | 1300 | 22 | 1060 |
| 6 | 1560 | 24 | 1320 |
| 7 | 1820 | 30 | 1580 |
| 9 | 2340 | 40 | 2100 |
| Теплопроводность 0,56 Вт/м 0 С | Морозостойкость F 35 |

Рис.4

# Схема укладки перемычек длиной до 1300мм

# Рис.5

# Схема укладки перемычек длиной более 1300мм

Рис.6

1. 5. Монолитные перемычки

Выполняют непосредственно на объекте малоэтажного строительства  в двух вариантах:

Рядовыми перемычками перекрывают проемы шириной до 2м.

При их изготовлении под нижний ряд камней (в слой цементно-песчаного раствора толщиной не менее 30мм) укладывают арматуру из круглой или полосовой стали. Концы арматуры заводят в простенки не менее чем на 250мм.

Рис.7

Армокаменная перемычка используется для перекрытия проемов шириной более 2м. Они армируются  сварными каркасами, которые закладывают в вертикальные швы кладки из камней.

Рис.8

В работе на изгиб рядовых и армокаменных перемычек участвуют ряды кладки высотой в 1/5 ширины перекрываемого проема.

1. 6. Железобетонные  перемычки со стальным уголком и декоративным камнем

Применяется для отделки фасадов с  выделением декоративности оконных проемов и  индивидуальных требований к архитектурно-художественному виду здания

Рис.9

# 1. 7. Перемычки  железобетонные  для  зданий  с  кирпичными  стенами

Такие перемычки выпускают заводы-изготовители  ЖБИ по типовой документации серии 1.038.1-1,  согласно требованиям ГОСТ 948-84*. На фасаде стены с открытой кладкой они выделяются горизонтальными бетонными полосами над проемами.

В современном строительстве чаще используют сборные железобетонные перемычки типов:  ПБ – перемычки брусковые, шириной до 250 мм включительно и  ПП – перемычки плитные, шириной более 250 мм.

Рис.10

ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ                                      ПЕРЕМЫЧКИ ПЛИТНЫЕ

Перемычки обозначают марками в соответствии с требованиями ГОСТ 948-84*:

Марка перемычки состоит из буквенно - цифровых групп, разделенных дефисами.

Первая группа содержит цифру, обозначающую порядковый номер поперечного сечения перемычки, буквы – обозначение типа перемычки, следующие за буквами цифры – длину перемычки, округленную до целых дециметров.

Вторая группа – цифры, указывающие значение расчетной нагрузки на перемычку в кН/м1 (округленно до целого числа) и класс напрягаемой арматуры (для предварительно напряженных перемычек)

Третья группа (при необходимости) указывает наличие в перемычках монтажных петель, анкеров, закладных деталей или дополнительных требований.

Перемычка типа ПБ длиной 1290мм, поперечного сечения №3, под расчетную нагрузку 37,27 кН/м1 с ненапрягаемой арматурой и монтажными петлями

Размеры поперечных сечений этих перемычек соответствуют размерам кирпичной кладки стены, (в зависимости от вида кирпича – одинарный или модульный).

Таблица 1

| № поперечного сечения | Высота h | Ширина b | Соответствие материалу кладки |
| --- | --- | --- | --- |
| Перемычки типа ПБ |
| 1 | 65 | 120 | Кладка из одинарного кирпича |
| 2 | 140 | 120 | Кладка из одинарного кирпича |
| 3 | 220 | 120 | Кладка из одинарного кирпича |
| 4 | 290 | 120 | Кладка из одинарного кирпича |
| 5 | 220 | 250 | Кладка из одинарного кирпича |
| 6 | 290 | 250 | Кладка из одинарного кирпича |
| 7 | 585 | 250 | Кладка из одинарного кирпича |
| 8 | 90 | 120 | Кладка из модульного кирпича |
| 9 | 190 | 120 | Кладка из модульного кирпича |
| 10 | 190 | 250 | Кладка из модульного кирпича |
| Перемычки типа ПП |
| 1 | 65 | 380 | Кладка из одинарного кирпича |
| 2 | 140 | 380 | Кладка из одинарного кирпича |
| 3 | 220 | 380 | Кладка из одинарного кирпича |
| 4 | 65 | 510 | Кладка из одинарного кирпича |
| 5 | 140 | 380 | Кладка из одинарного кирпича |
| 6 | 220 | 380 | Кладка из одинарного кирпича |
| 7 | 90 | 380 | Кладка из модульного кирпича |
| 8 | 190 | 380 | Кладка из модульного кирпича |
| 9 | 90 | 510 | Кладка из модульного кирпича |
| 10 | 190 | 510 | Кладка из модульного кирпича |

Из перемычек типов ПБ и ПП, предусмотренных в двух вариантах   армирования (с напрягаемой и ненапрягаемой продольной арматурой), следует применять преимущественно предварительно напряженные.

Рис.11

Проемы самонесущих стен                      Проемы несущих наружных стен

часто перекрывают комбинированным

набором перемычек

В многоэтажных и высотных зданиях.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА РАБОТЫ ПЕРЕМЫЧЕК

Если принять в расчет, что  1 м2 кирпичной кладки, в зависимости от типа и вида кирпича  весит (таблица 2), конструктивно учитывают  максимально допустимые расчетные нагрузки для марки перемычки.

Таблица 2

| Толщина,мм | Вес 1м2 кладки из одинарного кирпича, (кг) | Вес 1м2 кладки из модульного кирпича, (кг) |
| --- | --- | --- |
| 120 | 203 | 190 |
| 250 | 420 | 398 |
| 380 | 641 | 598 |
| 510 | 864 | 804 |
| 640 | 1085 | 1010 |

Примерные варианты сечений перемычек над проемами.

В  НЕСУЩИХ СТЕНАХ                                                  В САМОНЕСУЩИХ СТЕНАХ

Рис.12

В несущих стенах под расчетную нагрузку не менее 27,46 кН/м  (2800 кгс/м).

В самонесущих стенах (в зависимости от этажности) не менее 3,92 кН/м (400 кгс/м).

В перегородках (в зависимости от высоты от проема до перекрытия) 0,98 кН/м (100 кгс/м).

3. РАСЧЕТ ДЛИНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК

При расчете длины перемычек учитываются:

Ширина проема (наибольшая)

Величина опорной части перемычки на стену с каждой стороны.    Рис.13

Для подбора перемычек над проемами выполняются поэтажные схемы расположения перемычек (Рис.14).  Перемычки условно обозначают сплошной толстой линией, над которой  проставляют позиции  всех проемов в зависимости от типа и вида стены, ширины проема и необходимой несущей способности.

Рис. № 14

Условно можем произвести такие расчеты в таблице №3

| № проема | ( стены, мм | Вид стены по располо-жению | Тип стены по статической работе | Материал стены | Ширина проема, без четвертей | Расчетная длина перемы чек, min мм | Размеры сечения перемычек, (Н(В) мм | Расчетная нагрузка перемычки (кН/м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПР 1 | 640 | наружная | самонес. | Модульный кирпич | 1510 | 1750 | 190х120 | 7,85 |
| ПР 2 | 640 | наружная | несущая | Модульный кирпич | 1510 | 2010 | 190х120+190х250 | 7,85+27,46 |
| ПР 3 | 640 | наружная | несущая | Модульный кирпич | 1510 | 2010 | 190х120+190х250 | 7,85+27,46 |
| ПР 4 | 640 | наружная | несущая | Модульный кирпич | 1810 | 2310 | 190х120+190х250 | 7,85+27,46 |
| ПР 5 | 640 | наружная | самонес. | Модульный кирпич | 1810 | 2050 | 190х120 | 7,85 |
| ПР 6 | 120 | перегородка | ненесущ. | Модульный кирпич | 910 | 1150 | 90х120 | 0,98 |
| ПР 7 | 250 | внутренняя | несущая | Модульный кирпич | 910 | 1450 | 190х120 | 37,27 |

По ГОСТ 948-84* или чертежам типовой серии 1.038.-1-1 находим ближайшее значение длины перемычек при необходимых параметрах сечения и расчетной нагрузки.

Подбираем марки перемычек по ГОСТ, типовой серии или прайс-листам заводов изготовителей;

4. ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК

Ведомость перемычек выполняется в табличной форме, с указанием на схеме сечения высотных отметок, позиции перемычек и привязки стены к оси.

Таблица №4

| Марка поз. | Схема сечения |  | Марка поз. | Схема сечения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПР1 |  |  | ПР 2 |  |
| ПР3 |  |  | ПР 4 |  |
| ПР5 |  |  | ПР 6 |  |
| ПР7 |  |  |  |  |

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПЕРЕМЫЧЕК

Подобранные марки перемычек вносим в спецификацию. Количество перемычек считаем как сумму перемычек над одним проемом, умноженную на количество проемов позиции и по этажам здания

Таблица №5

| Марка поз. | Обозначение | Наименование | Количество на этаж,кг | Масса Ед. кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | ГОСТ 948-84* | 9ПБ 18-37п | 4 |  |  | 103 |  |
| 2 | ГОСТ 948-84* | 9ПБ21-8п | 6 |  |  | 118 |  |
| 3 | ГОСТ 948-84* | 10ПБ21-27п | 2 |  |  | 246 |  |
| 4 | ГОСТ 948-84* | 9ПБ25-8п | 2 |  |  | 140 |  |
| 5 | ГОСТ 948-84* | 10ПБ25-27п | 1 |  |  | 292 |  |
| 6 | ГОСТ 948-84* | 8ПБ13-1п | 1 |  |  | 35 |  |
| 7 | ГОСТ 948-84* | 9ПБ16-37п | 2 |  |  | 88 |  |

6.   ИНФОРМАЦИОННЫЕ   ИСТОЧНИКИ

- Белиба В.Ю. Архитектура зданий: учебное пособие для СПО. - Ростов-на Дону: Феникс, 2009.-365с.

- Вильчик Н.П. Архитектура зданий: учебник для СПО.-  М.: ИНФРА-М, 2016.-319с.

- ГОСТ 948-84* Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами

- Маклакова Т.Г. Конструкции гражданских зданий: учебник для вузов  / Т.Г.Маклакова, С.Н.Нанасова. -  М.: АСВ, 2006 .-  296 с.

- Общесоюзный каталог типовых строительных конструкций и изделий. Конструкции и изделия кирпичных и крупноблочных жилых и общественных зданий для обычных условий строительства. Т.1-3

- Территориальный каталог типовых строительных конструкций и изделий для жилищно-гражданского строительства в Тверской области.

- Типовая проектная документация серии 1.038.1-1.

- WWW. knauf.spb.ru

- WWW. knaufrus.ru

- Нормативная литература по строительству  http://stroi-normativ.ru

- Материалы для проектирования http://dwg.ru

- Нормативные технические документы по строительству   www.best stroy. ru/gost